一、技术参数 TECHNICAL SPECIFICATIONS

| Power Tiller |
| --- |
| Model 拖拉机型号 | GN-121B |
| Weight（KG） 重量（千克） | with drawbar:340 ; 带牵引框:340 With rotary tiller: 450 带旋耕机：450 |
| Working Weight （KG） 工作重量（千克） | With rotary tiller: 450 带旋耕机：450 |
| Dimension(length*width*height) mm 外形尺寸（毫米） | 2950×980×1240 |
| Ground Clearance 离地间隙 | 210mm |
| Tyres 轮胎 | 400-8, 600-12 |
| Wheel tread mm 轮距(毫米） | Rubber wheel 570-810,iron wheel 850-1090 胶轮570-810; 铁轮 850-1090 |
| Rotary tilling mm 旋耕作业宽度(毫米) | 600 |
| No. of Rotary tiller blade 犁刀数量 | 18 |
| No. of rotary speed 旋耕速度 | 2 speeds 快/慢 |
| Color 颜色 | Blue/Yellow/Red 中国蓝/缅甸黄/金属红 |
| Diesel engine |
| Model 柴油机型号 | RT125DI |
| Type 型式 | Single-cylinder,horizoztal,water cooling,direct 单缸 卧式 四冲程 |
| Cylinder bore (mm) 缸径（毫米） | 94 |
| Piston stroke(mm) 活塞行程（毫米） | 90 |
| Total displacement L 排量（升） | 0.624 |
| 12h rated output(kW(PS)/ r/min) 12小时标定功率 | 8.36(11.4)/2400 |
| 1h rated output (kW(PS)/ r/min) 1小时标定功率 | 9.2(12.5)/2400 |
| Specific fuel consumption 燃油消耗率(g/kW∙h) | ≤248g/(kW∙h) |
| Engine size (mm (L×W×H) 柴油机外观尺寸（毫米，长*宽*高） | 795×370×560 |
| Oil consumption 机油消耗率(g/kW∙h) | ≤2.72 |
| Starting Method 启动方式 | hand cranking 手摇启动 |
| Net weight(kg) 净重（千克） | 112 |

- 可选配组件 Optional Accessories

- 产品特性  Product Features